## Slide 1
19.12.2019
Prof. Dr.-Ing. Mike Barth
M.Sc. Christian Härle
Hochschule Pforzheim
Implementierung einer Modelica-Bibliothek für einen Flaschenzug
Gruppe 1: Robin Schwager, Furkan Ertürk, Melanie Glomb, Timo Mäken

## Slide 2: Aufbau der Flaschenzug-Bibliothek
Einphasen-Gleichstrommotor
Modus-Parameter legt Betriebsmodus An/Aus fest
Zwei Modi: An (True) oder Aus (False)
  An: Seile und Masse am Flaschenzug bewegen sich
  Aus: Bewegungsloses Flaschenzugsystem
Definition notwendiger Variablen des Einphasen-GM
Konnektoren | Winkel- Moment | Spannung- Strom | Kraft- Weg
Flussgröße | Drehmoment | Strom | Kraft
Potentialgröße | Winkel | Spannung | Weg
Bestandteile der Bibliothek
Flaschenzugsystem
Konnektoren
Komponenteneigenschaften
Spannungsquelle E-Motor Seilwinde Rolle Masse
Spannung-Strom-C.
Winkel-Moment-C.
Kraft-Weg-C.
Kraft-Weg-C.
Spannungsquelle
Parameter Spannung darf nur positiv sein
Parameter Richtung bestimmt Drehverhalten des Flaschenzugs
  Richtung (True)  Masse wird angehoben
  Richtung (False)  Masse wird gesenkt

## Slide 3: Funktionalitäten der Flaschenzug-Bibliothek
Seilrolle
Seilrollenradius beträgt standardgemäß 0,5m
Mit der nebenstehenden Berechnung kann mit dem Winkel die Strecke berechnet werden, bzw. andersrum.
Ableitung der Potenzialgrößen führt zur Geschwindigkeit
Mit dem gegebenem Rollenradius kann die Geschwindigkeit in die Winkelgeschwindigkeit umgerechnet werden
Masse
Nur pos. Werte für die Masse zulässig
Bei hohen Massen muss ggf. Rollenanzahl erhöht werden
ist die Gewichtskraft und abhängig von der Masse
Kräfte in Richtung Erde sind positiv definiert  Kraft am Konnektor wirkt negativ
Variabel parametrierbare Komponenten
Anzahl der Rollen
Flaschenzug_Zugrichtung_unten
  Festlegung der Rollenanzahl im unteren Bereich des Flaschenzugs
Flaschenzug_Zugrichtung_oben
  Festlegung der Rollenanzahl im oberen Bereich des Flaschenzugs