## Slide 1
19.12.2019
Prof. Dr.-Ing. Mike Barth
M.Sc. Christian Härle
Hochschule Pforzheim
Implementierung einer Modelica-Bibliothek für einen Flaschenzug
Gruppe 1: Robin Schwager, Furkan Ertürk, Melanie Glomb, Timo Mäken

## Slide 2: Entwicklungsprozess (Aufschrieb Robin)
Flaschenzug
Gewähltes Design: Flaschenzug als 1 System, Konzept mehrere Rollen schnell verworfen
Übersichtlichkeit, selbe Funktionalität wie Mehrrollensystem (Mehrmodellsystem)
Für unsere Anforderungen ausreichend, bei komplexeren Rollensystemen jedoch ungeeignet
Bild aus Barths Folien stellt Faktoren? Durchweg dar, daher auch „gewählt“
Zwei Bauweisen existieren  Zwei verschiedene Modelle mit unterschiedlichen Formeln
E-Motor
Modellierung lauf Aufgabenstellung als einphasiger E-Motor (GM) gewünscht
Formeln aus AS verwenden
Problem: Stromloser Zustand, System soll bewegungslos sein
Bei U = 0 aus Spannungsquelle allerdings Bewegung, das Laufmoment vom Selzug und Masse von Motor anliegen
 muss getrennt werden
Implementierung Sicherheitsbremse: Wird verbunden mit Motor Ausgang und Seilwinde. Eingang an der Motorwelle.
Bestromt über U / I – Connector aktuelle Steuerspannung mit
  Bei U == 0 wird System „entkoppelt“
  Bremsmoment wird ausgeschalten  M_b M_const., Moment auf Motorseite = 0
  System bewegungslos
Spannungsquelle soll variables Ausgangssignal haben (seine Vorgage, persönliche Präferenz)
Implementierung drei Spannungslevel, Spannung zu definierten Zeitpunkten T1 und T2
Einfach zu implementierender Ansatz, könnte also deutlich erweitert werden z.B. andere Signalformen
Bremse

## Slide 3: Funktionalitäten der Komponenten
 | Funktionalität | Einschränkungen
Spannungs- quelle | Parameter-Drehrichtung Drehrichtung (True)  Anheben der Masse Drehrichtung (False)  Absenken der Masse Parameter-Spannung Spannung im positiven Zahlenbereich frei wählbar | Steuerung des Drehverhaltens über Parameter Drehrichtung Spannung > 0 V
Einphasen- GM | Parameter-Betriebsmodus: An (True): Seile und Masse am Flaschenzug bewegen sich Aus (False): Stillstehender Flaschenzug mit unbestromtem Motor | Notwendige Variablen: , Notwendige Parameter:
Seilwinde | Umwandlung einer Kraft in ein Moment Umwandlung einer Strecke in einen Winkel phi_M_Connector: Welle überträgt Momente und Winkel s_F_Connectr: Seil überträgt Kräfte und Strecken | Seilrollenradius > 0 m Seilrollenradius beträgt standardgemäß 0,5m
Rollen | Rollenanzahl Rollenanzahl des Gesamtsystems frei wählbar Bauformen Flaschenzug Angriffspunkt oben Flaschenzug Angriffspunkt unten | Rollenanzahl n > 0
Masse | Frei wählbare Masse | Masse > 0 kg Bei hohen Massen muss ggf. Rollenanzahl erhöht werden
Bremse |  | 
 | Funktionalität | Einschränkungen
Spannungs- quelle | Parameter-Drehrichtung Drehrichtung (True)  Anheben der Masse Drehrichtung (False)  Absenken der Masse Parameter-Spannung Spannung im positiven Zahlenbereich frei wählbar | Steuerung des Drehverhaltens über Parameter Drehrichtung Spannung > 0 V
Einphasen- GM | Parameter-Betriebsmodus: An (True): Seile und Masse am Flaschenzug bewegen sich Aus (False): Stillstehender Flaschenzug mit unbestromtem Motor | 
Seilwinde | Umwandlung einer Kraft in ein Moment Umwandlung einer Strecke in einen Winkel phi_M_Connector: Welle überträgt Momente und Winkel s_F_Connectr: Seil überträgt Kräfte und Strecken | Seilrollenradius > 0 m Seilrollenradius beträgt standardgemäß 0,5m
Rollen | Rollenanzahl Rollenanzahl des Gesamtsystems frei wählbar Bauformen Flaschenzug Angriffspunkt oben Flaschenzug Angriffspunkt unten | Rollenanzahl n > 0
Masse | Frei wählbare Masse | Masse > 0 kg Bei hohen Massen muss ggf. Rollenanzahl erhöht werden
Bremse |  | 

## Slide 4: Aufbau der Flaschenzug-Bibliothek
Konnektoren | Winkel- Moment | Spannung- Strom | Kraft- Weg
Flussgröße | Drehmoment | Strom | Kraft
Potentialgröße | Winkel | Spannung | Weg
Komponenten der Bibliothek
Wechselwirkung zw. Komponenten
Klassifikation Konnektoren
Spannung-Strom-K.
Winkel-Moment-K.
Kraft-Weg-K..
Kraft-Weg-K.
Spannungsquelle
Flaschenzugsystem
E-Motor
Seilwinde
Masse
Rolle(n)
Legende
Bidirektionaler
Konnektor
Anheben der
Masse
Senken der
Masse